PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE DE:

Nom del municipi de RODA DE TER

Data d’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses: 19/06/2012

| Habitants | 5450 | hab. (2005) |
| --- | --- | --- |
| Població estacional | - | hab. |
| Superfície total | 2,23 | Km2 |
| Sòl urbà | - | Km2 |
| Generació de residus | 1,22 | kg/hab.dia (2005) |
| Consum d’aigua | 184 | litres/hab.dia (2005) |
| Consum d’energia | 15.528 | kWh/hab. (2005) |
| Tipologia del municipi | Urbà |  |

Índex

1	Introducció	3

2	Avaluació d’emissions	3

2.1	Evolució general del municipi considerant tots els sectors	3

2.1.1	Emissió per fonts	3

2.1.2	Emissions totals del municipi	3

2.2	Evolució general de les emissions en l’àmbit PAES	3

2.2.1	Emissió per fonts	3

2.2.2	Emissions totals de l’àmbit PAES	3

2.2.3	Emissió per sectors àmbit PAES	3

2.2.4	Producció d’energia local  inferior a 20 MW en %	3

2.3	Emissions de l’Ajuntament	3

2.3.1	Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi	3

2.3.2	Emissions de l’Ajuntament per fonts	3

2.3.3	Emissions de l’Ajuntament per sectors	3

2.3.4	Equipaments més consumidors, en percentatge	3

3	Pla d’acció	3

3.1	Selecció dels àmbits d’actuació	3

3.2	Elements clau del Pla d’Acció d’Energia  Sostenible	¡Error! Marcador no definido.

# Introducció

El Pacte d’Alcaldes/esses és una iniciativa de la Comissió Europea per tal de fer participar al món local en la lluita contra l’escalfament del planeta. És un compromís de ciutats i pobles per tal d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) mitjançant actuacions d’eficiència energètica.

Amb l’adhesió de l’Ajuntament, el municipi es compromet a reduir més d’un 20% les emissions de GEH al 2020. També hi ha el compromís d’elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) que inventariï les emissions de GEH i les accions per a reduir-les, i a elaborar un informe biennal per a l’avaluació, control i verificació dels objectius del Pla d’Acció.

# Avaluació d’emissions

## Evolució general del municipi considerant tots els sectors

L’any base de referència (any 2005) el conjunt del terme municipal de Roda de Ter va ser responsable de 26.991 tones de CO2eq. durant l’any 2005. El 43% d’aquestes van ser generades pel sector transports, el 27% pel sector domèstic i el 20% pel sector serveis.

Les emissions per càpita del municipi de Roda de Ter l’any 2005 van ser de 4,95 tCO2eq./hab. Aquest és un valor baix comparat amb els valors estatal o de Catalunya i comparat amb el valor dels 152 municipis que han elaborat el PAES per municipis de 5.000 a 20.000 habitants, situat en 7,57 tCO2eq/any

| Àmbit | Mitjana d’emissions de GEH per càpita (tCO2eq./càpita) |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2007 | 2008 |
| Espanya | 9,99 | 9,79 | --- |
| Catalunya | 8,46 | 7,94 | --- |
| Barcelona (Província) | 6,60 | --- | --- |
| Àmbit MUNICIPAL |  |  |  |
| Total emissions GEH Municipis PAES (152) | 7.55 | --- | --- |
| Total emissions GEH Municipis PAES 5.000 a 20.000 habitants | 7,57 | --- | --- |
| Roda de Ter | 4,95 | 4,61 | 4,20 |
| Àmbit PAES |  |  |  |
| Barcelona (Província) | 4,14 | --- | --- |
| Emissions àmbit PAES municipis PAES (152 municipis) | 4.77 | --- | --- |
| Emissions àmbit PAES municipis PAES 5.000 a 20.000 habitants | 4,73 | --- | --- |
| Roda de Ter | 4,68 | 4,43 | 4,06 |
| Ajuntament |  |  |  |
| Emissions àmbit PAES municipis PAES (152 municipis) | 0,17 | --- | --- |
| Emissions àmbit PAES municipis PAES 5.000 a 20.000 habitants | 0,16 | --- | --- |
| Roda de Ter | 0,17 | 0,15 | 0,14 |

### Emissió per fonts

Il·lustració 1. Emissions de GEH per fonts energètiques (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).

Nota: algunes de les dades de consums elèctrics estan sota secret estadístic (sector primari i part del sector industrial Construcció i obres públiques)

Les dues fonts que més emissions de GEH van generar al 2005 van ser el consum de combustibles líquids i d’energia elèctrica, amb un 55% i un 34% de les emissions respectivament.

En el període 2005-2008, tot i l’augment en el consum energètic (degut principalment a l’augment del consum de gas natural), les emissions provocades per aquesta font energètica van disminuir en un 8,7%. Això es dóna perquè el factor d’emissió del mix elèctric estatal va ser menor per l’any 2008.

Cal destacar la gran disminució de les emissions provocades pel tractament de residus, que van disminuir de 1.115 tCO2 el 2005 a 2,69 tCO2 el 2008, gràcies a la recollida selectiva porta a porta dels residus. L’any 2005 aquest sector suposava el 4,1% de les emissions del municipi, i l’any 2008 el 0,01%.

Il·lustració 2. Evolució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle del sector residus (recollida i transport)-

### Emissions totals del municipi

|  | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| tCO2 eq. totals | 26.990,58 | 24.648,60 |
| tCO2 eq. /hab. | 4,49 | 4,2 |

Taula 1. Emissions de GEH totals del municipi (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).

## Evolució general de les emissions en l’àmbit PAES

L’àmbit PAES és aquell sobre el qual l’ajuntament pot fer una major incidència directa i sobre el que hi ha compromís de reducció. En el cas de Roda de Ter, inclou tots els sectors excepte el primari i l’industrial.

Les emissions de GEH en l’àmbit PAES el 2005 van ser de 25.517 tCO2eq.

### Emissió per fonts

Il·lustració 3. Emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAES (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).

En l’àmbit PAES la font energètica de més emissions de GEH l’any 2005 va ser els combustibles líquids amb 8.351 tCO2eq. Aquests van representar el 55% de les emissions de GEH de l’àmbit PAES. En segon lloc, el consum d’electricitat va provocar el 34% de les emissions d’aquest àmbit.

En el període 2005-2008 les emissions de GEH van disminuir un 6,8%, a causa de la disminució del factor d’emissió del mix elèctric estatal (que va compensar les emissions de l’increment d’energia elèctrica consumida) i de la disminució de les emissions pel tractament dels residus.

### Emissions totals de l’àmbit PAES

|  | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| tCO2 eq. totals | 25.516,72 | 23.779,61 |
| tCO2 eq. /hab. | 4,68 | 4,06 |
| Percentatge de reducció | - | 6,8% |

Taula 2. Emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAES (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).

### Emissió per sectors àmbit PAES

Il·lustració 4. Emissions de GEH per fonts energètiques en l’àmbit PAES (tCO2eq.). CL: combustibles líquids, GLP: gasos liquats del petroli. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ICAEN, Diputació de Barcelona, les empreses distribuïdores i l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).

Les emissions de GEH en l’àmbit PAES el 2005 van ser de 25.517 tCO2eq., destacant el sector transports i el sector domèstic van representar el 45% i el 28% respectivament. Les emissions per càpita de Roda de Ter l’any 2005 van ser de 4,68 tCO2eq./hab., valor inferior a la mitjana de tots els municipis avaluats (152 municipis) que és de 4,77 tCO2eq./hab., i a la mitjana dels municipis de 5.000 a 20.000 habitants, situada en 4,73 tCO2eq./hab.

### Producció d’energia local  inferior a 20 MW en %

El municipi no té actualment producció d’energia local.

|  |  | 2005 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector privat | Fonts renovables | 0 | 0 |
|  | Altres | 0 | 0 |
| Sector públic municipal | Fonts renovables | 0 | 0 |
|  | Altres | 0 | 0 |
| Altres | Fonts renovables | 0 | 0 |
|  | Altres | 0 | 0 |

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament.

## Emissions de l’Ajuntament

Les emissions de GEH de l’Ajuntament l’any 2005 van ser de 631,20 tCO2eq. i van representar el 3,4% del total d’emissions del municipi i el 3,6% del total d’emissions de l’àmbit PAES.

Les emissions de GEH per càpita de l’any 2005 van ser de 0,17 tCO2eq./hab., un valor similar que les emissions dels municipis PAES i als municipis de 5.000 a 20.000 habitants, situat en 0,17 i 0,16 tCO2eq./hab. respectivament.

### Emissions de l’Ajuntament respecte el total del municipi

|  | 2005 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| tCO2 eq. totals | 631,20 | 374.87 |
| tCO2 eq. /hab. | 0,17 | 0,11 |
| % respecte el total del municipi | 3,4 % | 2,5 % |

Taula 3. Emissions totals i per càpita de l’ajuntament. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament, l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona) i les empreses de serveis.

### Emissions de l’Ajuntament per fonts

|  | 2005 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Energia elèctrica | 631,20 | 374,87 |
| Gas natural | 65,44 | 179,65 |
| GLP | 0,00 | 0,00 |
| Combustibles líquids | 219,28 | 130,95 |

Taula 4. Emissions per fonts energètiques de l’ajuntament. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament, l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona) i les empreses de serveis.

Il·lustració 5. Emissions per fonts energètiques l’ajuntament. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament, l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona) i les empreses de serveis.

L’electricitat va ser l’any 2005 la font de major consum d’energia i la que més va contribuir a les emissions de GEH amb 1.113 MWh consumits 334 tCO2eq emeses. Aquesta font va representar el 54% del consum d’energia i el 69% de les emissions de GEH. En segon lloc, els combustibles líquids (gasoils de calefacció i vehicles i benzines) va representar el 33% del consum d’energia i el 24% de les emissions de GEH.

En el període 2005-2011 el consum d’energia va augmentar un 8% i les emissions de GEH van disminuir un 25%. L’augment del consum ve per l’increment del consum dels equipaments. La disminució de les emissions, com ja s’ha reiterat, és deguda a una baixada del factor d’emissió del mix elèctric.

### Emissions de l’Ajuntament per sectors

El major generador d’emissions de GEH, responsable del 55% de les emissions va ser l’enllumenat.

En el període 2005-2011 hi va haver un augment del consum energètic del 8%, a causa d’un augment del consum dels equipaments municipals (principalment per l’entrada en funcionament del CEIP Roda de Ter i l’increment de consums de Can Vinyets, la Biblioteca-Teatre i del Camp de Futbol). Tot i això, en el mateix període les emissions van disminuir en un 25%, degut a la reducció del factor d’emissió del mix elèctric.

Cal destacar que el consum total per càpita va disminuir un 4,3% i les emissions totals per càpita van disminuir un 33,7% (també incrementat per un augment de població). Com ja s’ha exposat, aquesta diferència entre aquests dos valors s’explica per la disminució del factor d’emissió del mix elèctric del període contemplat.

|  | 2005 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Enllumenat i semàfors | 498,20 | 227,59 |
| Equipaments municipals | 334,06 | 375,07 |
| Flota vehicles municipals | 25,41 | 8,72 |
| Flota vehicles externalitzats | 58,25 | 74,09 |
| Transport públic | 0 | 0 |

Taula 5. Emissions per fonts energètiques l’ajuntament. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament, l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona) i les empreses de serveis.

Il·lustració 6. Emissions per sectors de serveis de l’ajuntament. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament, l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona) i les empreses de serveis.

### Equipaments més consumidors, en percentatge

| Més | Equipaments | 2005 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESC001 | ESCOLA MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT | 23% | 24% |
| ESP002 | PAVELLÓ POLIESPORTIVA | 28% | 19% |
| EQU03 | BIBLIOTECA-TEATRE | 4% | 12% |
| ASS002 | EDIFICI CAN PLANOLAS + emissora - tb consums a EP16 | 3% | 8% |
| ESC003 | CEIP RODA DE TER (NOU) | 0% | 8% |
| ADM002 | EDIFICI AJUNTAMENT | 17% | 7% |
| LLA001 | LLAR D'INFANTS | 6% | 7% |
| CAV001 | CASAL DELS AVIS / PORXADA | 6% | 5% |
| ESP003 | CAMP DE FUTBOL GRAN | 2% | 3% |
| EQU05 | ESPAI JOVE | 6% | 3% |
| ESP001 | PISCINES | 3% | 2% |
| menys |  |  |  |

Taula 6. Equips més consumidors. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament i  l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal d’Osona).

# Pla d’acció

## Selecció dels àmbits d’actuació

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Acció del PAES.

| Percentatge de reducció >20% que l’ajuntament es compromet a reduir | 20,2% |
| --- | --- |
| Nombre total de tones que el municipi redueix amb l’aplicació del PAES (*) | 5157 |
| Nombre total de tones/habitant que es compromet a reduir a l’àmbit PAES | 0,95 |
| Tones reduïdes entre 2005 i 2008 per polítiques desenvolupades per l’Ajuntament | 275 |
| Nombre d’accions incloses al Pla d’Acció | 137 |

## Resum del Pla d’Acció

El Pla d’Acció consta de 137 accions, el major pes de les quals recau (en quantitat d’accions) sobre els equipaments municipals, l’àmbit Altres (que inclou sector domèstic, serveis, planificació urbanística i residus), la Participació ciutadana i el transport.

Amb l’aplicació de les accions es preveu la reducció de 5157 tones de CO2eq. 0,95 tones CO2eq./hab.), un 20,2% sobre el total de les emissions de GEH de l’àmbit PAES de l’any 2005. El cost total de l’aplicació del Pla és de 3.318.741 €. Del total d’accions 29 ja estan realitzades (amb un estalvi estimat de 1.075 tCO2/any).

| ÀMBIT | Nombre d'accions | Reducció CO2e (t) any 2020 | Cost estimat (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipaments i serveis | 100 | 941 | 1.069.672 |
| Transport | 8 | 1.140 | 53.800 |
| Producció local d'energia | 2 | 549 | 2.015.000 |
| Adquisició pública de béns i serveis | 2 | 2 | 0 |
| Participació ciutadana | 11 | 1.012 | 35.269 |
| Altres | 13 | 581 | 0 |
| Planificació | 1 | 932 | 145.000 |
| Total general | 137 | 5.157 | 3.318.741 |

| COST ESTIMAT PER TERMINI (€) |
| --- |
| ÀMBIT | Curt termini | Llarg termini | Mig termini | Executada | Total general |
| Equipaments i serveis | 9.015 | 931.845 | 31.733 | 97.080 | 1.069.672 |
| Transport |  | 53.800 | 0 | 0 | 53.800 |
| Producció local d'energia |  | 2.012.500 |  | 2.500 | 2.015.000 |
| Adquisició pública de béns i serveis |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Participació ciutadana |  | 15.450 | 13.045 | 6.773 | 35.269 |
| Altres |  |  |  | 0 | 0 |
| Planificació | 145.000 |  |  |  | 145.000 |
| Total general | 154.015 | 3.013.595 | 44.778 | 106.353 | 3.318.741 |

Resum general del Pla d’Acció, nombre d’accions, reducció de CO2eq. i cost estimat per termini a cada sector d’actuació. Font: Elaboració pròpia a partir de les accions PAES.

# Footnotes

Agrícola, industrial, residencial, turístic,...

Percentatge del nombre d’accions de cada àmbit d’actuació del PAES